## Slide 1: Kiến trúc Máy tính Khoa học & Kỹ thuật Máy tính
Chương 2
Ngôn ngữ Máy:
Tập lệnh

## Slide 2: Các thành phần & Cấu trúc

## Slide 3: Các bước thực hiện lệnh
Nạp lệnh: từ bộ nhớ
    PC tăng lên sau mỗi lần nạp lệnh
    PC lưu địa chỉ lệnh kế tiếp
Thực hiện lệnh: giải mã & thực hiện lệnh

## Slide 4: Tập lệnh (Instruction Set)
Tập các lệnh của 1 máy tính
Máy tính khác nhau có các tập lệnh khác nhau
  Tuy vậy, có thể có nhiều điểm giống nhau
Máy tính ở các thế hệ trước thường có tập lệnh rất đơn giản
  Lý do: dễ thực hiện
Một số máy tính hiện nay cũng có tập lệnh đơn giản

## Slide 5: Các nguyên tắc thiết kế
Nguyên tắc thiết kế 1:
“Simplicity favours regularity”
Nguyên tắc thiết kế 2:
“Smaller is faster”
Nguyên tắc thiết kế 3:
“Make the common case fast”
Nguyên tắc thiết kế 4:
“Good design demands good compromises”

## Slide 6: Tập lệnh MIPS
Được sử dụng trong môn học này
Stanford MIPS được thương mại hóa bởi MIPS Technologies (www.mips.com)
Có thị phần lớn với lõi nhúng (embedded core)
  Ứng dụng trong thiết bị điện tử, Mạng, lưu trữ, Camera, máy in, v.v., …
Đặc thù cho nhiều kiến trúc tập lệnh mới
  Tham khảo MIPS Data tear-out card, và trong phụ lục B, E của sách giáo khoa

## Slide 7: Phép tính số học
Phép cộng (+) và trừ (-): 3 toán hạng
  2 nguồn và 1 đích
add a, b, c # a = b + c
Các phép tính số học đều có dạng trên
Nguyên tắc thiết kế 1: Đơn giản dễ tạo tính quy tắc
  Tính quy tắc sẽ đơn giản hơn việc thực hiện
  Đơn giản sẽ nâng hiệu xuất, giảm giá thành.

## Slide 8: Ví dụ: thực hiện phép số học
C code:
f = (g + h) - (i + j);
Sau khi biên dịch thành MIPS code:
add t0, g, h # temp t0 = g + h add t1, i, j # temp t1 = i + j sub f, t0, t1 # f = t0 - t1

## Slide 9: Toán hạng là thanh ghi
Có nhiều lệnh số học sử dụng các thanh ghi làm toán hạng
MIPS có tệp 32 thanh ghi 32-bit
  Use for frequently accessed data
  Đánh số từ 0 đến 31
  32-bit dữ liệu được gọi là 1 “từ” (“word”)
Được đặt tên gợi nhớ (Ass. Names):
  $t0, $t1, …, $t9 chứa các giá trị tạm thời
  $s0, $s1, …, $s7 chứa các biến
Nguyên tắc thiết kế 2: Càng nhỏ, càng nhanh
  Ngược lại với bộ nhớ chính: hàng triệu ô nhớ.

## Slide 10: Ví dụ: toán hạng thanh ghi
C code:
f = (g + h) - (i + j);
  f, …, j chứa trong $s0, …, $s4
Sau khi biên dịch thành MIPS code:
add $t0, $s1, $s2 add $t1, $s3, $s4 sub $s0, $t0, $t1

## Slide 11: Toán hạng là bộ nhớ
Bộ nhớ chính dùng để lưu trữ toán hạng có cấu trúc
  Arrays, structures, dynamic data
Sử dụng cho các phép số học
  Nạp các giá trị từ bộ nhớ vào các thanh ghi
  Lưu giữ các kết quả trong thanh ghi ra bộ nhớ
Bộ nhớ được định vị theo đơn vị từng byte
  Mỗi địa chỉ định vị trí cho một 8-bit byte
1 từ được sắp xếp gồm 4 bytes trong bộ nhớ
  Địa chỉ truy xuất = Địa chỉ biểu diễn * 4 byte
MIPS chứa dữ liệu theo Big Endian
  Big Endian: Byte có giá trị lớn nằm ở địa chỉ thấp
  Little Endian: Byte có giá trị nhỏ nhất  Địa chỉ thấp

## Slide 12: Ví dụ 1: Toán hạng bộ nhớ
C code:
g = h + A[8];
  g chứa trong $s1, h trong $s2, địa chỉ cơ sở của A chứa trong $s3
Sau khi biên dịch thành MIPS code:
  Chỉ số 8 tương đương với độ dời 32
    4 bytes/word
lw $t0, 32($s3) # Nạp 1 từ (4bytes) add $s1, $s2, $t0

## Slide 13: Ví dụ 2: Toán hạng bộ nhớ
C code:
A[12] = h + A[8];
  h chứa trong $s2, địa chỉ cơ sở của A chứa trong $s3
Sau khi biên dịch thành MIPS code:
  Chỉ số 8 tương đương với độ dời 32
lw $t0, 32($s3) # Nạp 1 từ add $t0, $s2, $t0 sw $t0, 48($s3) # Nhớ 1 từ

## Slide 14: So sánh toán hạng thanh ghi & bộ nhớ
Truy cập toán hạng thanh ghi nhanh hơn bộ nhớ
Thực hiện toán hạng thanh ghi cần nạp và cất dữ liệu  cần nhiều lệnh thực hiện hơn
Trình biên dịch yêu cầu các biến chứa trong thanh ghi tối đa
  Chỉ chứa các biến trong bộ nhớ khi chúng ít được dùng đến
  Tối ưu thanh ghi rất quan trọng!

## Slide 15: Toán hạng trực tiếp
Các dữ liệu hằng trong 1 lệnh, như
addi $s3, $s3, 4
Không tồn tại lệnh trừ với toán hạng trực tiếp (?????)
  Tương đương với cộng 1 số âm
  addi $s2, $s1, -1
Nguyên tắc thiết kế 3: Làm cho các trường hợp phổ biến thực hiện nhanh
  Hằng có giá trị nhỏ rất phổ biến
  Toán hạng trực tiếp trách được lệnh nạp

## Slide 16: Thanh ghi Hằng 0 (Zero)
Thanh ghi MIPS 0 ($zero) là hằng cố định có giá trị 0
  Giá trị không thay đổi được
Có ích cho các tác vụ thường gặp như:
  Ví dụ, gán giá trị một thanh ghi cho thanh ghi khác
  add $t2, $s1, $zero # $t2 = $s1

## Slide 17: Số nguyên nhị phân không dấu
Cho 1 số n-bit, có dạng
Tầm vực giá trị sẽ là: 0 đến +2n – 1
Ví dụ:
  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 10112 = 0 + … + 1×23 + 0×22 +1×21 +1×20 = 0 + … + 8 + 0 + 2 + 1 = 1110
Giá trị 1 số nhị phân không dấu 32-bit sẽ là:
  0 đến +4,294,967,295 (giá trị thập phân)

## Slide 18: Số nguyên có dấu dạng bù 2
Cho 1 số n-bit như sau:
Tầm giá trị: –2(n – 1) đến +2(n – 1) – 1
Ví dụ:
  1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 11002 = –1×231 + 1×230 + … + 1×22 +0×21 +0×20 = –2,147,483,648 + 2,147,483,644 = –410
Giá trị 1 số nhị phân có dấu 32-bit sẽ là
  –2,147,483,648 đến +2,147,483,647

## Slide 19: Số nguyên có dấu dạng bù 2 (tt.)
Bit 31 là bit dấu
  1 có nghĩa là số âm (-)
  0 có nghĩa là số không âm (+)
Dạng –(–2n – 1) không tồn tại
Các số không âm biểu diễn giống số không dấu và số bù 2
Vài số đặc biệt như:
  0: 0000 0000 … 0000
  –1: 1111 1111 … 1111
  Số âm nhỏ nhất: 1000 0000 … 0000
  Số dương lớn nhất: 0111 1111 … 1111

## Slide 20: Số âm có dấu
Đảo giá trị bit và cộng 1
  Đảo giá trị bit: 1 → 0, 0 → 1
Ví dụ: giá trị (-) 2
  +2 = 0000 0000 … 00102
  –2 = 1111 1111 … 11012 + 1 = 1111 1111 … 11102

## Slide 21: Mở rộng bit với số có dấu
Biểu diễn với số bit nhiều hơn
  Dữ nguyên giá trị
Ví dụ: Trong tập lệnh MIPS
  addi: mở rộng số bit giá trị toán hạng trực tiếp
  lb, lh: mở rộng số bit với byte/(1/2 từ) được nạp
  beq, bne: mở rộng số bit của độ dời địa chỉ
Thêm giá bit dấu vào các bit mở rộng bên trái
  Đối với giá trị không dấu: gán 0s
Ví dụ: chuyển số 8-bit thành số 16-bit
  +2: 0000 0010 => 0000 0000 0000 0010
  –2: 1111 1110 => 1111 1111 1111 1110

## Slide 22: Biểu diễn lệnh
Lệnh được mã hóa thành giá trị nhị phân
  Gọi là mã máy
Các lệnh của MIP
  Mã hóa thành từ lệnh 32-bit
  Chia thành các phần nhỏ: Mã lệnh, thanh ghi, ..
  Theo quy tắc!
Các thanh ghi MIP được đánh số:
  $t0 – $t7 tương ứng với thanh ghi 8 – 15
  $t8 – $t9 tương ứng với thanh ghi 24 – 25
  $s0 – $s7 tương ứng với thanh ghi 16 – 23

## Slide 23: Các lệnh dạng R
Cấu trúc thành phần của lệnh dạng R
  op: Mã lệnh (opcode)
  rs: Chỉ số thanh ghi nguồn thứ nhất
  rt: Chỉ số thanh ghi nguồn thứ nhì
  rd: Chỉ số thanh ghi đích
  shamt: Số bit dịch chuyển
  funct: mã chức năng mở rộng (extends opcode)
op
rs
rt
rd
shamt
funct
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits

## Slide 24: Ví dụ: Lệnh dạng R
add $t0, $s1, $s2
special
$s1
$s2
$t0
0
add
0
17
18
8
0
32
000000
10001
10010
01000
00000
100000
000000100011001001000000001000002 = 0232402016

## Slide 25: Biểu diễn số dạng hệ 16
Hệ số 16
  Rút gọn cách biểu diễn chuỗi nhị phân
  4 bits cho mỗi số hex
Ví dụ: eca8 6420
  1110 1100 1010 1000 0110 0100 0010 0000

## Slide 26: Lệnh MIPS dạng I
Các lệnh số học trực tiếp hoặc lệnh nạp/cất
  rt: Thanh ghi đích hoặc nguồn
  Nếu là hằng: –215 to +215 – 1
  Nếu là địa chỉ: Độ dời + địa chỉ cơ sỏ chứa trong rs
Nguyên tắc thiết kế 4: Thiết kế tốt yêu cầu sự kết hợp hợp lý
  Nhiều dạng lệnh làm phức tạp giải mã, nhưng cho phép lệnh chứa đồng nhất chỉ trong 32-bit
  Giữ dạng lệnh càng giống nhau càng tốt
op
rs
rt
constant or address
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits

## Slide 27: Tổ chức chương trình
Lệnh được biểu diễn dạng nhị phân, giống như dữ liệu
Lệnh và dữ liệu được lưu trong bộ nhớ
Các chương trình có thể thực hiện trên các chương trình khác, ví dụ: compilers, linkers, …
Tương thích nhị phân cho phép chương trình thực hiện trên các máy khác nhau  ISA chuẩn
Notes: Bỏ qua

## Slide 28: Tác tác vụ luận lý
Các lệnh xử lý bit
Có tác dụng rút trích hoặc thêm nhóm bit vào 1 từ

## Slide 29: Các tác vụ dịch (shift)
shamt: dịch vị trí các bits
Dịch trái
  Dịch trái các bit n vị trí và gán n bit bên phải giá trị 0
  sll bởi i bits có nghĩa nhân 2i
Dịch phải
  Dịch phải các bit n vị trí và gán n bit bên trái giá trị 0
  srl bởi i bits có nghĩa chia 2i (chỉ không dấu)
op
rs
rt
rd
shamt
funct
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits

## Slide 30: Tác vụ “VÀ” (AND)
Dùng để đánh dấu các bits trong 1 từ
  Chọn một số bits, xóa số còn lại về 0
and $t0, $t1, $t2

## Slide 31: Tác vụ “hoặc” (OR)
Thêm 1 số bit vào 1 từ
  Gán giá trị 1 nhóm bit thành 1 trong khi giữ nguyên giá trị các bit còn lại
or $t0, $t1, $t2

## Slide 32: Các tác vụ “Not”
Có tác dụng đảo giá trị các bit trong 1 từ: đổi 0 thành 1, và 1 thành 0
MIPS có toán tử NOR với 3 toán hạng
  a NOR b == NOT ( a OR b )
nor $t0, $t1, $zero
Register 0: always read as zero
0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
$t1
1111 1111 1111 1111 1100 0011 1111 1111
$t0

## Slide 33: Các tác vụ điều kiện
Rẽ nhánh đến 1 lệnh có nhãn, nếu điều kiện thỏa
  Nếu không thỏa, tiếp tục
beq rs, rt, L1
  Nếu (rs == rt), nhảy đến lệnh có nhãn L1;
bne rs, rt, L1
  Nếu (rs != rt), nhảy đến lệnh có nhãn L1;
j L1
  Nhảy vô điều kiện đến lệnh có nhãn L1

## Slide 34: Biên dịch các phát biểu if
C code:
if (i==j) f = g+h; else f = g-h;
  f, g, … chứa trong $s0, $s1, …
Sau khi biên dịch thành MIPS code:
bne $s3, $s4, Else add $s0, $s1, $s2 j Exit Else: sub $s0, $s1, $s2 Exit: …

## Slide 35: Biên dịch các phát biểu Loop
C code:
while (save[i] == k) i += 1;
  i chứa trong $s3, k trong $s5, địa chỉ của save chứa trong $s6
Sau khi biên dịch thành MIPS code:
Loop: sll $t1, $s3, 2 add $t1, $t1, $s6 lw $t0, 0($t1) bne $t0, $s5, Exit addi $s3, $s3, 1 j Loop Exit: …

## Slide 36: Khối căn bản (Basic Blocks)
Một khối chứa tuần tự các lệnh, trong đó
  Không có rẽ nhánh đi (except at end)
  Không chứa địa chỉ đích đến (except at beginning)
Biên dịch sẽ nhận biết khối này để tối ưu kết quả dịch
Tăng nhanh việc xử lý các lệnh trong khối này

## Slide 37: Các tác vụ kiểm tra điều kiện khác
Gán kết quả là 1, nếu điều kiện thỏa
  Nếu không thỏa, gán là 0
slt rd, rs, rt
  if (rs < rt) rd = 1; else rd = 0;
slti rt, rs, constant
  if (rs < constant) rt = 1; else rt = 0;
Sử dụng kết hợp với lệnh beq, bne
  slt $t0, $s1, $s2 # if ($s1 < $s2) bne $t0, $zero, L # branch to L

## Slide 38: Thiết kế lệnh rẽ nhánh
Tại sao không có lệnh blt, bge, etc?
<, ≥, Thực hiện phần cứng chậm hơn =, ≠
  Khi kết hợp với rẽ nhánh sẽ phải thực hiện nhiều việc hơn  yêu cầu xung đồng hồ chậm hơn
  All instructions penalized! (không thống nhất cho các lệnh)
beq và bne: trường hợp thường xảy ra
Đó là sự kết hợp tốt

## Slide 39: Dấu và Không dấu
So sánh có dấu: slt, slti
So sánh không dấu: sltu, sltui
Ví dụ
  $s0 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
  $s1 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
  slt $t0, $s0, $s1 # có đấu
    –1 < +1  $t0 = 1
  sltu $t0, $s0, $s1 # không dấu
    +4,294,967,295 > +1  $t0 = 0

## Slide 40: Gọi thủ tục
Các bước thực hiện gọi thủ tục
  Chuyển thông số vào vị trí (thanh ghi)
  Chuyển quyền điều khiển cho thủ tục
  Nhận tài nguyên lưu trữ cấp cho thủ tục
  Thực hiện công việc của thủ tục
  Chuyển kết quả vào vị trí (thanh ghi) để trả về cho chương trình gọi
  Trở về chương trình gọi

## Slide 41: Ý đồ sử dụng các thanh ghi
$a0 – $a3: chứa thông số (reg’s 4 – 7)
$v0, $v1: giá trị trả về (reg’s 2 and 3)
$t0 – $t9: chứa giá trị tạm
  Có thể thay đổi nội dung khi thực hiện thủ tục
$s0 – $s7: bảo vệ
  Cất/khôi phục bởi thủ tục
$gp: Con trỏ toàn cục dữ liệu tĩnh (reg 28)
$sp: stack pointer (reg 29)
$fp: frame pointer (reg 30)
$ra: Địa chỉ trở về (reg 31)

## Slide 42: Lệnh gọi thủ tục
Gọi thủ tục: jump and link (jal)
jal ProcedureLabel
  Địa chỉ lệnh kế chứa trong thanh ghi $ra
  Nhảy đến địa chỉ đích
Trở về chương trình gọi: jump register
jr $ra
  Sao giá trị của $ra vào PC
  Có thể dùng nhảy theo điều kiện
    Ví dụ: phát biểu case/switch

## Slide 43: Ví dụ: gọi thủ tục (leaf)
C code:
int leaf_example (int g, h, i, j) { int f; f = (g + h) - (i + j); return f; }
  Thông số g, …, j chứa trong $a0, …, $a3
  f trong $s0 (vì vậy, $s0 cất trong stack)
  Kết quả trả về trong $v0

## Slide 44: Ví dụ: gọi thủ tục (tt.)
Sau khi biên dịch thành MIPS code:
leaf_example: addi $sp, $sp, -4 sw $s0, 0($sp) add $t0, $a0, $a1 add $t1, $a2, $a3 sub $s0, $t0, $t1 add $v0, $s0, $zero lw $s0, 0($sp) addi $sp, $sp, 4 jr $ra

## Slide 45: Gọi thủ tục (Non-Leaf)
Thủ tục gọi thủ tục khác
Gọi đệ quy, thủ tục gọi phải cất vào stack thông tin:
  Địa chỉ trở về của nó trong thủ tục “cha”
  Tất cả các thông số và giá trị tạm thời
Phục hồi từ stack sau khi thủ tục kết thúc

## Slide 46: Ví dụ: gọi thủ tục (Non-Leaf)
C code:
int fact (int n) { if (n < 1) return f; else return n * fact(n - 1); }
  Thông số n chứa trong $a0
  Kết quả trả về chứa trong $v0

## Slide 47: Ví dụ: gọi thủ tục (Non-Leaf) tt.
Sau khi biên dịch thành MIPS code:
fact: addi $sp, $sp, -8 # adjust stack for 2 items sw $ra, 4($sp) # save return address sw $a0, 0($sp) # save argument slti $t0, $a0, 1 # test for n < 1 beq $t0, $zero, L1 addi $v0, $zero, 1 # if so, result is 1 addi $sp, $sp, 8 # pop 2 items from stack jr $ra # and return L1: addi $a0, $a0, -1 # else decrement n jal fact # recursive call lw $a0, 0($sp) # restore original n lw $ra, 4($sp) # and return address addi $sp, $sp, 8 # pop 2 items from stack mul $v0, $a0, $v0 # multiply to get result jr $ra # and return

## Slide 48: Cách lưu trữ trong Stack
Dữ liệu cục bộ được cấp phát tại thủ tục
  e.g., C automatic variables
Procedure frame (activation record)
  Compiler sử dụng để quản lý lưu trữ trong stack

## Slide 49: Bố cục chứa trong bộ nhớ
Text: mã lệnh chương trình
Dữ liệu tĩnh: biến toàn cục
  Ví dụ: static variables in C, constant arrays and strings
  $gp initialized to address allowing ±offsets into this segment
Dữ liệu động: heap
  E.g., malloc in C, new in Java
Stack: lưu trữ tự động

## Slide 50: Dữ liệu ký tự
Tập ký tự dạng Byte-encoded
  ASCII: 128 Ký tự
    95 graphic, 33 điều khiển
  Latin-1: 256 Ký tự
    ASCII, +96 ký tự graphics
Tập ký tự 32-bit dạng Unicode:
  Sử dụng trong Java, C++ wide characters, …
  Chứa toàn bộ mã ký tự thế giới, cùng với symbols
  UTF-8, UTF-16: variable-length encodings

## Slide 51: Nhóm các lệnh Byte/Halfword
Dùng cho các tác vụ xử lý theo bit
MIPS byte/halfword load/store
  Xử lý chuỗi khá phổ biến
lb rt, offset(rs) lh rt, offset(rs)
  Sign extend to 32 bits in rt
lbu rt, offset(rs) lhu rt, offset(rs)
  Zero extend to 32 bits in rt
sb rt, offset(rs) sh rt, offset(rs)
  Chỉ ghi phần giá trị thấp byte/halfword

## Slide 52: Ví dụ: Sao chuỗi (String Copy)
C code (naïve):
  Ký tự Null- đánh dấu kết thúc string
void strcpy (char x[], char y[]) { int i; i = 0; while ((x[i]=y[i])!='\0') i += 1; }
  Địa chỉ của x, y chứa trong $a0, $a1
  i chứa trong $s0

## Slide 53: Ví dụ: String Copy (tt.)
Sau khi biên dịch thành MIPS code:
strcpy: addi $sp, $sp, -4 # adjust stack for 1 item sw $s0, 0($sp) # save $s0 add $s0, $zero, $zero # i = 0 L1: add $t1, $s0, $a1 # addr of y[i] in $t1 lbu $t2, 0($t1) # $t2 = y[i] add $t3, $s0, $a0 # addr of x[i] in $t3 sb $t2, 0($t3) # x[i] = y[i] beq $t2, $zero, L2 # exit loop if y[i] == 0 addi $s0, $s0, 1 # i = i + 1 j L1 # next iteration of loop L2: lw $s0, 0($sp) # restore saved $s0 addi $sp, $sp, 4 # pop 1 item from stack jr $ra # and return

## Slide 54: Hằng 32-bit
Phần lớn các hằng hạn chế trong 16-bit
  Đáp ứng đủ cho các toán hạng trực tiếp 16-bit
Với các Hằng lớn hơn (32-bit)
lui rt, constant
  Sao 16-bit của hằng vào 16 bits bên trái của rt
  Xóa 16 bits bên phải của rt về 0
0000 0000 0111 1101 0000 0000 0000 0000
lui $s0, 61
0000 0000 0111 1101 0000 1001 0000 0000
ori $s0, $s0, 2304

## Slide 55: Xác định địa chỉ rẽ nhánh
Dạng lệnh rẽ nhánh gồm:
  Opcode, 2 thanh ghi, target address
Vị trí nhảy đến địa chỉ rẽ nhánh thường gần lệnh rẽ nhánh: nhảy tới hoặc lui
op
rs
rt
constant or address
6 bits
5 bits
5 bits
16 bits
Tương đối với giá trị PC
  Địa chỉ đích = PC + offset × 4
  PC đã tăng lên 4, khi lệnh thực hiện

## Slide 56: Địa chỉ nhảy trực tiếp
Đích của lệnh Jump (j and jal) bất cứ đâu trong đoạn lệnh chương trình
op
address
6 bits
26 bits
(Pseudo) Địa chỉ đích
  = PC31…28 : (address × 4)

## Slide 57: Ví dụ: Xác định địa chỉ đích
Sử dụng lại đoạn code vòng lặp trước đây
  Giả sử Loop bắt đầu từ địa chỉ 80000
Loop: sll $t1, $s3, 2 | 80000 | 0 | 0 | 19 | 9 | 2 | 0
add $t1, $t1, $s6 | 80004 | 0 | 9 | 22 | 9 | 0 | 32
lw $t0, 0($t1) | 80008 | 35 | 9 | 8 | 0 |  | 
bne $t0, $s5, Exit | 80012 | 5 | 8 | 21 | 2 |  | 
addi $s3, $s3, 1 | 80016 | 8 | 19 | 19 | 1 |  | 
j Loop | 80020 | 2 | 20000 |  |  |  | 
Exit: … | 80024 |  |  |  |  |  | 

## Slide 58: Rẽ nhánh xa
Trong trường hợp địa chỉ đích rẽ nhánh quá xa (vượt giá trị độ dời 16-bit), Hợp ngữ sẽ điều chỉnh lại code.
Ví dụ:
  beq $s0,$s1, L1
  ↓
  bne $s0,$s1, L2 j L1 L2: …

## Slide 59: Tóm tắt Addressing Mode

## Slide 60: Đồng bộ
Hai bộ xử lý dùng chung 1 vùng bộ nhớ
  P1 ghi thông tin, sau đó P2 đọc
  Có sự tranh chấp truy cập, nếu P1 & P2 không đòng bộ với nhau  Kết quả không xác định được
Hỗ trợ phần cứng yêu cầu
  Tác vụ Atomic đọc/ghi bộ nhớ
  Không cho phép truy cập nào khác, khi xảy ra tác vụ đọc hoặc ghi
Các tác vụ thực hiện chỉ với 1 lệnh
  Ví dụ: hoán vị register ↔ memory
  Hoặc 1 cặp atomic lệnh

## Slide 61: Đồng bộ trong MIPS
Load linked: ll rt, offset(rs)
Store conditional: sc rt, offset(rs)
  Succeeds if location not changed since the ll
    Returns 1 in rt
  Fails if location is changed
    Returns 0 in rt
Ví dụ: atomic swap (to test/set lock variable)
  try: add $t0,$zero,$s4 ;copy exchange value
  ll $t1,0($s1) ;load linked
  sc $t0,0($s1) ;store conditional
  beq $t0,$zero,try ;branch store fails
  add $s4,$zero,$t1 ;put load value in $s4

## Slide 62: Lệnh giả trong hợp ngữ
Phần lớn lệnh trong hợp ngữ tương đồng 1-1 với lệnh mã máy
Lệnh giả (Pseudo): dễ nhớ, ví dụ
move $t0, $t1 → add $t0, $zero, $t1
blt $t0, $t1, L → slt $at, $t0, $t1 bne $at, $zero, L
  $at (register 1): assembler temporary

## Slide 63: Biên dịch và thực hiện

## Slide 64: Tạo Object Module
Assembler (hoặc compiler) biên dịch chương trình ra lệnh máy
Thiết lập các thông tin để xây dựng 1 chương trình để có thể thực thi, bao gồm
  Header: đặc tả nội dung của object module
  Text segment: các lệnh đã được biên dịch
  Static data segment: dữ liệu được cấp phát cho chương trình trong suốt quá trình tực thi
  Relocation info: định vị tuyệt đối của chương trình được nạp vào bộ nhớ
  Symbol table: global definitions and external refs
  Debug info: liên quan đến gỡ rối chương trình

## Slide 65: Liên kết các Object Modules
Linker: Còn gọi là link editor, cho phép ghép các object file riêng lẻ lại với nhau thành một chương trình thống nhất có thể thực thi được gọi là executable file
Quá trình ghép diễn ra theo 3 bước
  Xếp mã chương trình và dữ liệu lại với nhau
  Xác định địa chỉ cho các nhãn chương trình và dữ liệu So trùng các tham cứu nội và ngoại (internal/external reference)
Một executable file có các thành phần gần giống với object file trừ các phần: relocation information, symbol table và debugging information
Các object file, ngoài các chương trình do người dùng (user) viết, còn có các trình con viết sẵn trong thư viện (library) do compiler cung cấp, do người dùng tạo lập hay từ các nguồn chuyên biệt

## Slide 66: Nạp một chương trình
Nạp tập tin thực thi trên đĩa vào bộ nhớ
  1. Đọc header để xác định dung lượng các đoạn
  2. Tạo không gian địa chỉ ảo
  3. Khởi động dữ liệu trong bộ nhớ
  4. Set up arguments on stack
  5. Khởi động các thanh ghi (gồm $sp, $fp, $gp)
  6. Nhảy tới đầu chương trình
    Sao các thông số vào $a0, … và gọi main
    Khi kết thúc trở về từ main, do exit syscall

## Slide 67: Liên kết động
Chỉ liên kết/nạp khi thủ tục được gọi
  Yêu cầu phần code của thủ tục được cấp phát bộ nhớ
  Tránh việc phát sinh cấp phát sinh ra bởi kết nối với thư viện
  Tự động cập nhật phiên bản mới của thư viện

## Slide 68: Kết luận
Các nguyên tắc thiết kế
  1. Simplicity favors regularity
  2. Smaller is faster
  3. Make the common case fast
  4. Good design demands good compromises
Các lớp phần mềm/cứng
  Biên dịch, Hợp ngữ, Phần cứng
MIPS: là mô hình đặc thù kiến trúc tập lệnh RISC

## Slide 69: Kết luận (tt.)
Đo đạc thực hiện tập lệnh của MIP với chương trình đánh giá