## Slide 1: Computer Architecture Computer Science & Engineering
Chương 5
Tổ chức và
Cấu trúc bộ nhớ

## Slide 2: Các loại Bộ nhớ (Công nghệ)
RAM tĩnh (SRAM)
  0.5ns – 2.5ns, $2000 – $5000 per GB
RAM động (DRAM)
  50ns – 70ns, $20 – $75 per GB
Đĩa từ (Magnetic disk)
  5ms – 20ms, $0.20 – $2 per GB
Bộ nhớ lý tưởng
  Thời gian truy xuất theo SRAM
  Dung lượng & Giá thành/GB theo đĩa

## Slide 3: Tính cục bộ (Locality)
Chương trình truy cập một vùng nhỏ không gian bộ nhớ
Cục bộ về thời gian (Temporal Locality)
  Những phần tử vừa được tham chiếu có xu hướng được tham chiếu lại trong tương lai gần
  Ví dụ: các lệnh trong 1 vòng lặp, các biến quy nạp
Cục bộ về không gian (Spatial Locality)
  Những phần tử ở gần những phần tử vừa được tham chiếu có xu hướng được tham chiếu lại trong tương lai gần  Ví dụ: truy cập lệnh trong 1 basic block, dữ liệu mảng

## Slide 4: Tận dụng lợi thế về cục bộ
Tổ chức phân tầng bộ nhớ
Lưu trữ mọi thứ trên đĩa
Chỉ nạp vào bộ nhớ Chính (DRAM) 1 phần đang sử dụng từ đĩa
Chỉ nạp vào bộ nhớ CACHE (SRAM) 1 phần đang truy cập ở bộ nhớ chính
  Bộ nhớ Cache là bộ nhớ mà CPU truy cập trực tiếp

## Slide 5: Các lớp tổ chức của bộ nhớ
Khối (Block=aka line): Đơn vị sao chép
  Có thể gồm nhiều từ (words)
Nếu dữ liệu truy cập hiện diện
  Trúng(hit): đúng dữ liệu cần truy xuất
    Tỷ lệ trúng (hit rate): hits/accesses
Nếu dữ liệu truy cập không hiện diện
  Trật (miss): khối chứa dữ liệu cần được nạp từ lớp thấp hơn
    Thời gian: giá phải trả để giải quyết (Miss penalty)
    Tỷ lệ sai (miss rate): misses/accesses = (1 – hit ratio)

## Slide 6: Bộ nhớ đệm (Cache)
  Trong cấu trúc lớp của tổ chức hệ thống bộ nhớ, Cache là lớp trực tiếp với CPU
  Giả sử truy cập X1, …, Xn–1, Xn
Làm sao biết được dữ liệu cần truy cập có trong Cache?
Nếu có: Ở đâu?

## Slide 7: Ánh xạ trực tiếp
Vị trí xác định qua địa chỉ
Ánh xạ trực tiếp: Chỉ có 1 lực chọn
  (Block address) modulo (#Blocks in cache)
Chỉ số khối (#Blocks) là lũy thừa của 2
Sử dụng các bit thấp của địa chỉ

## Slide 8: Nhãn (Tags) & Bit hợp lệ
Làm sao có thể biết được một khối nào đó tồn tại trong cache?
  Chứa cả địa chỉ khối và dữ liệu
  Thực tế, chỉ cần những bit cao
  Gọi là nhãn (tag)
Nếu dữ liệu không hiện diện thì
  Valid bit: 1 = hiện diện, 0 = không hiện diện
  Khởi động ban đầu là không hiện diện (0)

## Slide 9: Ví dụ Cache
8-blocks, 1 word/block, ánh xạ trực tiếp
Trạng thái ban đầu
Index | V | Tag | Data
000 | N |  | 
001 | N |  | 
010 | N |  | 
011 | N |  | 
100 | N |  | 
101 | N |  | 
110 | N |  | 
111 | N |  | 

## Slide 10: Ví dụ (tt.)
Index | V | Tag | Data
000 | N |  | 
001 | N |  | 
010 | N |  | 
011 | N |  | 
100 | N |  | 
101 | N |  | 
110 | Y | 10 | Mem[10110]
111 | N |  | 
Word addr | Binary addr | Hit/miss | Cache block
22 | 10 110 | Miss | 110

## Slide 11: Ví dụ (tt.)

## Slide 12: Ví dụ (tt.)
Index | V | Tag | Data
000 | N |  | 
001 | N |  | 
010 | Y | 11 | Mem[11010]
011 | N |  | 
100 | N |  | 
101 | N |  | 
110 | Y | 10 | Mem[10110]
111 | N |  | 
Word addr | Binary addr | Hit/miss | Cache block
22 | 10 110 | Hit | 110
26 | 11 010 | Hit | 010

## Slide 13: Ví dụ (tt.)
Index | V | Tag | Data
000 | Y | 10 | Mem[10000]
001 | N |  | 
010 | Y | 11 | Mem[11010]
011 | Y | 00 | Mem[00011]
100 | N |  | 
101 | N |  | 
110 | Y | 10 | Mem[10110]
111 | N |  | 
Word addr | Binary addr | Hit/miss | Cache block
16 | 10 000 | Miss | 000
3 | 00 011 | Miss | 011
16 | 10 000 | Hit | 000

## Slide 14: Ví dụ (tt.)
Index | V | Tag | Data
000 | Y | 10 | Mem[10000]
001 | N |  | 
010 | Y | 10 | Mem[10010]
011 | Y | 00 | Mem[00011]
100 | N |  | 
101 | N |  | 
110 | Y | 10 | Mem[10110]
111 | N |  | 
Word addr | Binary addr | Hit/miss | Cache block
18 | 10 010 | Miss | 010

## Slide 15: Chia nhỏ không gian địa chỉ

## Slide 16: Ví dụ: Khối có kích thước lớn
64 blocks, 16 bytes/block
  Địa chỉ 1200 sẽ ánh xạ vào khối nào?
Địa chỉ Block = 1200/16 = 75
Chỉ số Block = 75 modulo 64 = 11
Tag
Index
Offset
0
3
4
9
10
31
4 bits
6 bits
22 bits

## Slide 17: Nhận xét về kích thước khối
Kích thước khối lớn: giảm “tỷ lệ trật”
  Do cục bộ không gian
Với Cache có kích thước cố định
  Kích thước khối lớn  ít khối trong Cache
    nhiều cạnh tranh  tăng tỷ lệ trượt
  Kích thước khối lớn  ô nhiễm
Phí tổn với kích thước khối lớn
  không tận dụng được việc giảm tỷ lệ trượt

## Slide 18: Xử lý Cache Misses
CPU sẽ xử lý bình thường theo lộ trình, nếu thông tin có trong cache (cache hit)
Nếu thông tin không có trong cache (mis)
  Lộ trình bị “khựng lại” (Stall the CPU pipeline)
  Nạp 1 khối từ lớp dưới
  Nếu đó là lệnh (Instruction cache miss)
    Khởi động lại bước nạp lệnh (instruction fetch)
  Nếu là truy cập dữ liệu (Data cache miss)
    Hoàn tất việc truy cập

## Slide 19: Xử lý Cache Misses (tt.)
Các bước khi có Cache miss (lệnh)
  (PC-4)  Mem
  Đ/khiển Mem thực hiện đọc & đợi cho đến khi quá trình đọc kết thúc
  Ghi lên Cache: (1) Dữ liệu; (2) Tag = phần cao địa chỉ của lệnh; (3) V-bit gán lên 1
  Khởi động lại việc thực hiện lệnh: đọc lệnh (đã tồn tại trong cache)

## Slide 20: “Write-Through”
Khi ghi dữ liệu lên bộ nhớ, nếu tồn tại trong cache  cập nhật khối dữ liệu trong cache
  Tuy nhiên có thể xuất hiện bất đồng nhất dữ liệu trong cache và bộ nhớ
Write through: đồng thời cập nhật luôn bộ nhớ
Thời gian ghi sẽ dài hơn
  Ví dụ: nếu CPI = 1, 10% số lệnh là lệnh store (ghi bộ nhớ) và (100 chu kỳ/lệnh ghi bộ nhớ)
    CPI (thực tế) = 1 + 0.1×100 = 11
Giải pháp: Ghi ra vùng đệm (buffer)
  Dưới dạng hàng đợi ghi ra bô nhớ
  CPU tiếp tục ngay (khựng lại khi buffer đầy  đợi)

## Slide 21: “Write-Back”
Phương án khác: giải quyết vấn đề bất đồng nhất dữ liệu khi “data-write hit”
  Theo dõi sự thay đổi, cập nhật khối cache (dirty block)
Nếu khối cache thay đổi quá nhiều (dirty block)
  Cập nhật bộ nhớ
  Có thể ghi ra buffer để khối mới thay thế được đọc trước

## Slide 22: Write Allocation
Xử lý khi có “write miss”?
Trong trường hợp “write-through”, có 2 cách:
  Xác định khối bị mis: Nạp từ bộ nhớ vào cache (gọi Write-allocate), sau đó cập nhật trên cache
  Không cần xác định: cập nhật trực tiếp lên bộ nhớ (gọi No-write-allocate) mà không cần nạp vào cache
Trong trường hợp “write-back”
  Thường là nạp khối từ bộ nhớ

## Slide 23: Ví dụ: Intrinsity FastMATH
Bộ xử lý nhúng có kiến trúc giống MIPS
  Cơ chế ống (12-bước hay công đoạn)
  Mỗi chu kỳ đều đọc lệnh & truy cập dữ liệu
  Thực hiện cache đơn giản (peak speed)
Phân chia: cache lệnh & cache dữ liệu
  16KB/cache: 256 blocks × 16 words/block
  Cache dữ liệu: write-through or write-back
SPEC2000 cho số liệu đo được miss rates
  I-cache: 0.4% (lệnh)
  D-cache: 11.4% (dữ liệu)
  Weighted average: 3.2% (trung bình)

## Slide 24: Ví dụ: Intrinsity FastMATH (tt.)

## Slide 25: Thiết kế Bộ nhớ hỗ trợ cache
Sử dụng DRAMs làm bộ nhớ chính
  Thông tin theo số bit cố định (e.g., 1 word=32bit)
  Kết nối với tuyến bus cũng có số bit cố định
    Bus clock thường chậm hơn CPU clock
Ví dụ đọc 1 block cache
  1 chu kỳ bus xác định tuyến địa chỉ truy xuất
  15 chu kỳ bus cho 1 lần truy xuất DRAM
  1 chu kỳ bus để vận chuyển thông tin
Nếu khối có 4 từ (words), 1-word-wide DRAM
  Miss penalty = 1 + 4×15 + 4×1 = 65 bus cycles
  Bandwidth = 16 bytes / 65 cycles = 0.25 B/cycle

## Slide 26: Tăng băng thông Bộ nhớ
4-word wide memory
  Miss penalty = 1 + 15 + 1 = 17 bus cycles
  Bandwidth = 16 bytes / 17 cycles = 0.94 B/cycle
4-bank interleaved memory
  Miss penalty = 1 + 15 + 4×1 = 20 bus cycles
  Bandwidth = 16 bytes / 20 cycles = 0.8 B/cycle

## Slide 27: Đo hiệu suất Cache
Các thành phần cấu thành thời gian thực thi của CPU:
  CPU time = (CPU Exe. Clock cycles + Mem-stall clock cycles) x Clock cycle time
  Số chu kỳ thực thi chương trình
    Bao gồm cả thời gian truy cập cache (hit)
  Chu kỳ “khựng” bộ nhớ
    Chủ yếu do không có trong cache (miss)
Giả thuyết đơn giản là:

## Slide 28: Ví dụ: Hiệu suất Cache
Giả sử
  I-cache miss rate = 2% (truy xuất lệnh)
  D-cache miss rate = 4% (truy xuất Dữ liệu)
  Miss penalty = 100 cycles (Phí tổn theo t/gian)
  Base CPI (ideal cache) = 2
  Lệnh Load & stores chiếm 36% của c/trình
Số chu kỳ “trượt” /lệnh sẽ là
  I-cache: 0.02 × 100 = 2
  D-cache: 0.36 × 0.04 × 100 = 1.44
CPI (thực tế) = 2 + 2 + 1.44 = 5.44
  Chậm hơn với hệ thống CPU với bộ nhớ lý tưởng: 2.72 lần (5.44/2)

## Slide 29: Thời gian truy cập trung bình
Thời gian truy cập trong trường hợp thông tin tồn tại trong cache cũng rất quan trọng
Thời gian truy cập bộ nhớ trung bình (AMAT): AMAT = Hit time + Miss rate × Miss penalty
Ví dụ:
  CPU với 1ns clock, hit time = 1 cycle, miss penalty = 20 cycles, I-cache miss rate = 5%
  AMAT = 1 + 0.05 × 20 = 2ns
    2 chu kỳ cho mỗi lệnh

## Slide 30: Kết luận
Khi hiệu suất CPU tăng
  Miss penalty trở nên yếu tố quan trọng
Giảm CPI
  Phần lớn thời gian sẽ tiêu tốn do đợi truy xuất bộ nhớ
Tăng tần số xung Clock
  Khựng do truy cập bộ nhớ  tăng chu kỳ CPU
Không thể bỏ qua hành vi cache khi đánh giá hiệu suất hệ thống

## Slide 31: Kiểm tra 15 phút
Giả sử dùng cache ánh xạ trực tiếp và tuyến địa chỉ là 32 bits. Cần tất cả bao nhiêu bits nhớ khi xây dựng bộ nhớ cache với 32 KB dữ liệu, mỗi khối (block) gồm 16 từ (words); Tỷ lệ số bits dữ liệu trong cache và số bit quản lý trong cache?

## Slide 32: Bộ nhớ Caches quan hệ
Associative cache: Đa ánh xạ (≠ ánh xạ trực tiếp
  Cho phép 1 khối bộ nhớ ánh xạ vào bất cứ phần tử nào của cache
  Yêu cầu phải dò tìm tất cả trong cache để truy cập 1 khối nào đó
  Bộ so sánh cho mỗi phần tử cache (giá thành sẽ cao)
Tập quan hệ n-chiều (n-ways)
  Mỗi tập chứa n phần tử
  Chỉ số khối xác định tập (set)
    (Block number) modulo (#Sets in cache)
  Dò tìm các phần tử trong tập để truy cập khối
  n bộ so sánh (giá thành sẽ thấp hơn)

## Slide 33: Ví dụ: Cache quan hệ

## Slide 34: Các tập quan hệ (n-ways)
cache có 8 phần tử

## Slide 35: Ví dụ cụ thể
Giả sử có 4-block caches
  (1) ánh xạ trực tiếp; (2) ánh xạ quan hệ tệp 2 (2-way), (3) quan hệ toàn phần
  Chuỗi các khối truy cập: 0, 8, 0, 6, 8
(1) Ánh xạ trực tiếp (1-way)
Block address | Cache index | Hit/miss | Cache content after access |  |  | 
 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
8 | 0 | miss | Mem[8] |  |  | 
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
6 | 2 | miss | Mem[0] |  | Mem[6] | 
8 | 0 | miss | Mem[8] |  | Mem[6] | 

## Slide 36: Ví dụ: (tt.)
2-way set associative
Block address | Cache index | Hit/miss | Cache content after access |  |  | 
 |  |  | Set 0 |  | Set 1 | 
0 | 0 | miss | Mem[0] |  |  | 
8 | 0 | miss | Mem[0] | Mem[8] |  | 
0 | 0 | hit | Mem[0] | Mem[8] |  | 
6 | 0 | miss | Mem[0] | Mem[6] |  | 
8 | 0 | miss | Mem[8] | Mem[6] |  | 
Fully associative
Block address |  | Hit/miss | Cache content after access |  |  | 
0 |  | miss | Mem[0] |  |  | 
8 |  | miss | Mem[0] | Mem[8] |  | 
0 |  | hit | Mem[0] | Mem[8] |  | 
6 |  | miss | Mem[0] | Mem[8] | Mem[6] | 
8 |  | hit | Mem[0] | Mem[8] | Mem[6] | 

## Slide 37: Tác dụng của Cache quan hệ
Tăng “quan hệ”  giảm miss rate
  Bù lại: tăng thời gian xử lý và mạch so sánh.
Mô phỏng 1 hệ thống 64KB cache dữ liệu, 16-word/khối với SPEC2000
  1-way: 10.3%
  2-way: 8.6%
  4-way: 8.3%
  8-way: 8.1%

## Slide 38: Tổ chức hiện thực “ Set Associative Cache”

## Slide 39: Chính sách thay thế
Ánh xạ trực tiếp: không có lựa chọn ≠
Ánh xạ quan hệ tệp n-chiều
  Chọn phần tử (v=0), nếu có
  Nếu không, chọn giữa các phần tử trong tệp
Chọn “ít dùng nhất” (LRU)
  Chọn phần tử nào ít dùng nhất
    Đơn giản với 2-way, phức tạp hơn với 4-way, phức tạp cho những tệp > 4
Chọn ngẫu nhiên
  Cho kết quả giống LRU đối với tệp quan hệ lớn.

## Slide 40: Cache đa cấp (multilevel)
Cache sơ cấp (cấp 1) gắn trực tiếp với CPU
  Dung lượng nhỏ nhưng nhanh
Cache cấp 2: giải quyết khi thông tin không có ở cấp 1
  Dung lượng lớn hơn, chậm hơn, nhưng vẫn nhanh hơn bộ nhớ chính
Bộ nhớ chính giải quyết khi thông tin không có ở cấp 2
Một số hệ thống: cấp 3

## Slide 41: Ví dụ: Cache đa cấp
Giả sử
  CPU có CPI = 1, clock rate = 4GHz
  Miss rate/instruction = 2%
  Thời gian truy suất bộ nhớ chính = 100ns
Nếu chỉ có cache sơ cấp (cấp 1)
  Miss penalty = 100ns/0.25ns = 400 cycles
  Effective CPI = 1 + 0.02 × 400 = 9

## Slide 42: Ví dụ: Cache đa cấp (tt.)
Giả sử thêm cache cấp 2
  Thời gian truy xuất = 5ns
  Miss rate toàn cục (to main memory) = 0.5%
Primary miss trong trường hợp L-2 hit
  Penalty = 5ns/0.25ns = 20 cycles
Primary miss trong trường hợp L-2 miss
  Extra penalty = 0.5% của 400 cycles
CPI = 1 + 0.02 × 20 + 0.005 × 400 = 3.4
Tỷ số hiệu năng = 9/3.4 = 2.6

## Slide 43: Nhận xét về cache đa cấp
Cache sơ cấp (Primary cache)
  Tập trung vào giảm thời gian hit
Cache cấp 2 (L-2 cache)
  Tập trung vào giảm tỷ lệ mis, tránh truy xuất bộ nhớ chính
  Hit time không tác dụng nhiều ở cấp này
Kết quả
  L-1 cache thường nhỏ ơn Cache cấp 2
  L-1 block size nhỏ hơn L-2 block size

## Slide 44: Bộ nhớ ảo (Virtual Memory)
Bộ nhớ chính được sử dụng như “cache” của bộ nhớ đại trà (Đĩa từ)
  Quản lý với sự kết hợp phần cứng CPU và hệ điều hành (OS)
Bộ nhớ chính được sử dụng chung cho nhiều chương trình đồng thời
  Mỗi chương trình chiếm 1 không gian bộ nhớ riêng & chỉ những phần được dùng thường xuyên
  Không gian của mỗi chương trình được bảo vệ, trách sự xâm lấn giữa chúng
CPU và OS chuyển đổi từ địa chỉ ảo sang địa chỉ vật lý
  Khối “bộ nhớ ảo” được gọi là trang
  Khi 1 khối ảo không tồn tại trong bộ nhớ  lỗi trang

## Slide 45: Chuyển đổi địa chỉ
Trang có dung lượng cố định (e.g., 4K)

## Slide 46: Lỗi trang (Page fault)
Khi xuất hiện lỗi trang, trang yêu cầu được nạp từ đĩa vào bộ nhớ
  Thời gian: hàng triệu chu kỳ clock
  OS sẽ xử lý
Tiêu chí: tối thiểu số lỗi trang
  Sắp xếp theo quan hệ toàn phần
  Sử dụng các giải thuật thông minh

## Slide 47: Bảng phân trang (Page Tables)
Lưu trữ thông tin sắp xếp trang
  Bảng ánh xạ trang 2 chiều, đánh chỉ số theo trang ảo
  Thanh ghi ánh xạ trong CPU sẽ chỉ đến bảng ánh xạ trong bộ nhớ vật lý
Nếu trang tồn tại trong bộ nhớ
  PTE chứa chỉ số trang vật lý tương ứng
  Cùng với bit trạng thái (đã tham chiếu, dirty,…)
Nếu trang không tồn tại trong bộ nhớ
  PTE tham chiếu đến vùng swap trên đĩa

## Slide 48: Chuyển đổi với bảng phân trang

## Slide 49: Ánh xạ trang (pages) lên đĩa

## Slide 50: Thay thế & cập nhật
Để giảm lỗi trang, việc thay thế thường chọn trang ít sử dụng nhất (LRU)
  Bit tham chiếu trong bảng phân trang PTE gán lên 1 mỗi khi trang được tham chiếu
  Hệ điều hành sẽ định kỳ xóa về 0
  Trang có bit tham chiếu bằng 0: chưa được dùng
Cập nhật trở lại đĩa: thời gian lên tới hàng triệu chu kỳ (phụ thuộc vào loại đĩa)
  Cập nhật nguyên khối, không cập nhật từng từ
  “Write through” không thực tế
  Sử dụng “write-back”
  “Dirty bit” trong bảng PTE = 1, khi trang thay đổi nội dung

## Slide 51: Chuyển đổi nhanh với TLB
TLB = Translation-lookaside buffer
Việc chuyển đổi địa chỉ: truy xuất xảy ra 2 lần truy cập bộ nhớ
  Truy cập để lấy được địa chỉ vật lý tương ứng PTE
  Sau đó mới truy cập để lấy thông tin bộ nhớ
Tuy nhiên truy cập bảng trang: tính cục bộ
  Sử dụng bộ nhớ cache nhanh PTE trong CPU
  Translation Look-aside Buffer (TLB)
  Thường thì: 16–512 PTEs, 0.5–1 chu kỳ với hit, 10–100 chu kỳ với miss, 0.01%–1% miss rate
  Misses có thể giải quyết bằng phần cứng hoặc mềm

## Slide 52: Chuyển đổi nhanh với TLB (tt.)

## Slide 53: Xử lý TLB Misses
Nếu trang yêu cầu có trong bộ nhớ chính
  Nạp PTE từ bộ nhớ chính & thử lại
  Có thể thực hiện bằng phần cứng
    Trở nên phức tạp với các cấu trúc bảng ánh xạ trang phức tạp
  Hoặc bằng phần mềm
    Xử dụng cơ chế ngoại lệ đặc biệt, xử lý chuyên dụng
Nếu trang yêu cầu không có trong bộ nhớ chính
  OS sẽ nạp trang yêu cầu từ đĩa và cập nhật bảng ánh xạ trang
  Sau đó khởi động lại lệnh bị lỗi trang

## Slide 54: Bộ xử lý (handler) TLB Miss
TLB miss xuất hiện  2 trường hợp
  Trang hiện hữu, nhưng PTE không có trong TLB
  Trang không tồn tại trong bộ nhớ chính
TLB mis cần nhận biết trước khi thanh ghi đích được cập nhật
  Xuất hiện ngoại lệ
Bộ xử lý sẽ sao chép PTE từ bộ nhớ vào TLB
  Sau đó lệnh được khởi đọng lại
  Nếu trang không có, lỗi trang xảy ra

## Slide 55: Khi có lỗi trang
Sử dụng địa chỉ bị lỗi để tìm phần tử PTE trang tương ứng
Xác định vị trí trên đĩa
Chọn trang trong bảng ánh xạ để thay thế
  Nếu bị sửa đổi nhiều: cập nhật lên đĩa
Đọc trang yêu cầu từ đĩa & Cập nhật bảng ánh xạ trang
Khởi động quá trình chậy lại
  Khởi động lại lệnh gây lỗi trang

## Slide 56: Giao tiếp TLB & Cache
If cache tag uses physical address
  Need to translate before cache lookup
Alternative: use virtual address tag
  Complications due to aliasing
    Different virtual addresses for shared physical address

## Slide 57: Thực hiện bảo vệ bộ nhớ
Các chương trình chạy đồng thời chia sẻ chung không gian địa chỉ ảo
  Nhưng cần được bảo vệ, tránh truy cập lẫn nhau
  Cần sự tham gia của hệ điều hành
Phần cứng hỗ trợ hệ điều hành
  Chế độ đặc quyền (Privileged supervisor mode)
  Lệnh đặc quyền
  Bảng ánh xạ trang và các thông tin trạng thái khác chỉ được truy cập bằng chế độ đặc quyền
  Ngoại lệ “gọi hệ thống” (System call exception) (ví dụ: syscall in MIPS)

## Slide 58: Cấu trúc phân tầng bộ nhớ
Nguyên tắc chung được áp dụng cho tất cả các tầng (lớp) trong cầu trúc phân tầng bộ nhớ
  Sử dụng thuật ngữ “cache”
Các hoạt động tại mỗi tầng
  Sắp đặt khối khối (Block placement)
  Tìm kiếm khối (Finding a block)
  Thay thế khối trong tường hợp miss
  Chính sách cập nhật (Write policy)

## Slide 59: Sắp đặt khối
Xác định bởi hàm ánh xạ quan hệ
  Ánh xạ trực tiếp (1-way associative)
    Chỉ có 1 phương án duy nhất 1:1
  Ánh xạ tệp n (n-way associative)
    Có n cách ánh xạ (1:n)
  Ánh xạ toàn phần (Fully associative)
    Bất cứ trang nào
Mối quan hệ càng cao: càng giảm lỗi trang
  Gia tăng phức tạp, giá thành & thời gian truy xuất

## Slide 60: Tìm kiếm khối
Cách ánh xạ (associativity) | Phương pháp định vị (Location method) | So sánh nhãn (Tag comparisons)
Trực tiếp | Chỉ số (index) | 1
Tệp quan hệ n (n-way) | Tệp chỉ số (Set index), sau đó tìm từng thành phần trong tệp | n
Quan hệ toàn phần (Fully Associative) | Tìm toàn bộ (Search all entries) | Ánh xạ tương ứng
 | Full lookup table | 0
Caches phần cứng
  Giảm thiểu so sánh  giảm giá thành
Bộ nhớ ảo
  Full table lookup makes full associativity feasible
  Benefit in reduced miss rate

## Slide 61: Thay thế khối (Replacement)
Lựa chọn trang thay thế khi có lỗi trang
  Trang ít sử dụng nhất (LRU)
    Tương đối phức tạp & phí tổn phần cứng khi mối quan hệ ánh xạ cao
  Ngẫu nhiên
    Gần với LRU, dễ thực hiện hơn
Bộ nhớ ảo
  LRU xấp xỉ với hỗ trợ bằng phần cứng

## Slide 62: Phương thức cập nhật đĩa
“Write-through”
  Cập nhật cả tầng trên & dưới
  Đơn giản việc thay thế, nhưng yêu cầu có write buffer
“Write-back”
  Chỉ cập nhật tầng trên
  Cập nhật tầng thấp khi có nhu cầu thay thê
  Cần lưu trữ nhiều trạng thái
Bộ nhớ ảo
  Chỉ “write-back” là khả thi với thời gian ghi đĩa

## Slide 63: Nguồn gốc của “Misses”
Misses bắt buộc (lúc khởi động)
  Lần đầu tiên truy cập khối
Miss do dung lượng (Capacity)
  Do hạn chế dung lượng cache
  Một khối vừa thay ra lại bị truy cập ngay sau đó
Miss do đụng độ (aka collision misses)
  Trong trường hợp cache quan hệ không toàn phần
  Tranh chấp các khối trong cùng 1 tệp
  Sẽ không xảy ra đối với cache quan hệ toàn phần vớii dung lượng tổng như nhau

## Slide 64: Tối ưu thiết kế cache
Thay đổi thiết kế | Ảnh hưởng miss rate | Hiệu ứng ngược
Tăng dung lượng cache | Giảm capacity misses | Có thể tăng thời gian truy xuất
Tăng quan hệ | Giảm conflict misses | Có thể tăng thời gian truy xuất
Tăng dung lượng khối | Giảm compulsory misses | Tăng miss penalty. For very large block size, may increase miss rate due to pollution.

## Slide 65: Hỗ trợ tập lệnh
Chế độ người dùng & hệ thống
Các lệnh đặc dụng (privileged instructions) chỉ có ở chế độ hệ thống
  Bẫy hệ thống khi có sự chuyển từ chế độ người dùng sang hệ thống
Các tài nguyên vật lý chỉ truy cập được với những lệnh đặc dụng
  Kể cả bảng ánh xạ trang, đ/khiển ngắt quãng, Thanh ghi I/O

## Slide 66: Điều khiển Cache
Ví dụ đặc tính cache
  Ánh xạ trực tiếp, write-back, write allocate
  Kích thước khối: 4 từ (words) = (16 bytes)
  Kích thước cache: 16 KB (1024 blocks)
  Địa chỉ 32-bit byte
  Valid bit & dirty bit cho mỗi khối
  Blocking cache
    CPU waits until access is complete
Tag
Index
Offset
0
3
4
9
10
31
4 bits
10 bits
18 bits

## Slide 67: Các tín hiệu giao tiếp
Cache
CPU
Memory
Read/Write
Valid
Address
Write Data
Read Data
Ready
32
32
32
Read/Write
Valid
Address
Write Data
Read Data
Ready
32
128
128
Multiple cycles per access

## Slide 68: Cache nhiều cấp on chip
Per core: 32KB L1 I-cache, 32KB L1 D-cache, 512KB L2 cache
Intel Nehalem 4-core processor

## Slide 69: Tổ chức TLB cache cấp 2
 | Intel Nehalem | AMD Opteron X4
Virtual addr | 48 bits | 48 bits
Physical addr | 44 bits | 48 bits
Page size | 4KB, 2/4MB | 4KB, 2/4MB
L1 TLB (per core) | L1 I-TLB: 128 entries for small pages, 7 per thread (2×) for large pages L1 D-TLB: 64 entries for small pages, 32 for large pages Both 4-way, LRU replacement | L1 I-TLB: 48 entries L1 D-TLB: 48 entries Both fully associative, LRU replacement
L2 TLB (per core) | Single L2 TLB: 512 entries 4-way, LRU replacement | L2 I-TLB: 512 entries L2 D-TLB: 512 entries Both 4-way, round-robin LRU
TLB misses | Handled in hardware | Handled in hardware

## Slide 70: Tổ chức Cache 3 cấp
 | Intel Nehalem | AMD Opteron X4
L1 caches (per core) | L1 I-cache: 32KB, 64-byte blocks, 4-way, approx LRU replacement, hit time n/a L1 D-cache: 32KB, 64-byte blocks, 8-way, approx LRU replacement, write-back/allocate, hit time n/a | L1 I-cache: 32KB, 64-byte blocks, 2-way, LRU replacement, hit time 3 cycles L1 D-cache: 32KB, 64-byte blocks, 2-way, LRU replacement, write-back/allocate, hit time 9 cycles
L2 unified cache (per core) | 256KB, 64-byte blocks, 8-way, approx LRU replacement, write-back/allocate, hit time n/a | 512KB, 64-byte blocks, 16-way, approx LRU replacement, write-back/allocate, hit time n/a
L3 unified cache (shared) | 8MB, 64-byte blocks, 16-way, replacement n/a, write-back/allocate, hit time n/a | 2MB, 64-byte blocks, 32-way, replace block shared by fewest cores, write-back/allocate, hit time 32 cycles
n/a: data not available |  | 

## Slide 71: Hạn chế phí tổn Mis (Penalty)
Trả về “từ” được yêu cầu trước tiên
  Sau đó nạp tiếp phần còn lại của khối
Xử lý Non-blocking miss
  Hit under miss: allow hits to proceed
  Mis under miss: allow multiple outstanding misses
Nạp trước bằng phần cứng: Lệnh & Dữ liệu
Opteron X4: bank interleaved L1 D-cache
  Two concurrent accesses per cycle

## Slide 72: Kết luận
Bộ nhớ có tốc độ truy xuất nhanh  Nhỏ ; Bộ nhớ có chứa dung lượng lớn  Chậm
  Mục tiêu mong muốn: nhanh và lớn 
  Cơ chế Caching giải quyết vấn đề 
Nguyên tắc cục bộ
  Chương trình sử dụng 1 phần nhỏ không gian bộ nhớ
Tổ chức bộ nhớ theo kiến trúc tầng
  L1 cache  L2 cache  …  DRAM (bộ nhớ)  disk
Thiết kế hệ thống bộ nhớ rất quan trọng đối với đa xử lý